## Slide 1: MSCT pregled grudnog koša
Prof. Dr L. Sekulović

## Slide 2: MSCT pregled grudnog koša
Priprema pacijenta za pregled
  Vrednosti kreatinina manje od 130 mmol/l
  Alergije na jod
  Hipertireoidizam
  Iskljuciti 2-3 dana pre pregleda nesteroidne antiinflamatorne lekove, Dipiridamol
  Isključiti 1 dan pre pregleda diuretike i ACE inhibitore, metformin

## Slide 3: MSCT pregled grudnog koša
MSCT protokol za pregled grudnog koša
  Nativno
  Arterijska faza 20s
  Venska faza 60-70s
  Disekcija aorte – triger aorta na 100HU
  Plucna tromboza – triger a.pulmonalis 50HU

## Slide 4: Indikacije
Pluća:
  Tumori (benigni, maligni, pracenje efekta)
  Infektivne bolesti pluća ( pneumonija, TBC, apsces)
  Atelektaze
  Intersticijalne bolesti pluća
  Emfizem
  Pleuralni izliv
  Bolesti traheobronhijalnog sistema
  Arteriovenske malformacije
  Sarkoidoza
  Profesionalne bolesti
  Trauma

## Slide 5: Indikacije
Srce
  Tumori srca
  Aneurizme
  Disekcija aorte
  Stenoze koronarnih arterija
  Stanje nakon operacije aorte
  Agatston skore
  Bolesti perikarda
Medijastinum
  Tumori
  Infekcije
  Bolesti timusa
  Limfomi
  Bolesti jednjaka

## Slide 6: MSCT pregled pluća
Opseg skeniranja
Od gornje aperture toraksa do zadnjeg pleuralnog recesusa – standardno
Od gornje aperture toraksa do ispod renalnih vena –suspektan bronhogeni karcinom sa diseminacijom u ndbubrezne žlezde

## Slide 7: MSCT pregled pluća
Respiratorna faza
Krajnji inspirijum – standardno
Krajnji ekspirijum - evaluacija “zarobljavanja” vazduha ( rana detekcija opstrukcije vazdusnih puteva, diferencijacija fibroze,edema)

## Slide 8: MSCT pregled pluća
Tumori pluća
Benigni
Maligni
Lokalizacija –centralnog tipa , perifernog tipa i periferni tumor sa centralnom lokalizacijom
Prikazuju se kao promene solitarnog, pneumoničnog, invazivnog tipa

## Slide 9: MSCT pregled pluća tumor pluća

## Slide 10: MSCT pregled pluća tumor pluća

## Slide 11: MSCT pregled pluća tumor pluća

## Slide 12: MSCT pregled pluća tumor pluća
Tu pluća sa atelektazom
adenokarcinoma

## Slide 13
Bronhoalveolarni karcinom
(mlecno staklo/konsolidacija)

## Slide 14: MSCT pregled pluća atelektaza
Opstruktivan ( tumor,strano telo,medijastinalna masa...)
Kompresivna (izliv, pneumotoraks, ekspanzivnepromene iz okoline...)
Oziljna
Redukcija surfaktanta

## Slide 15
Ct nalaz – mekotkivna, homogena promena, sa tipicnom lokalizacijom i konfiguracijom promena
Direktni i indirektni znaci atelektaze
PKPD homogeno

## Slide 16
Kružna atelektaza

## Slide 17: MSCT pregled pluća pneumonija
Bakterijske
Virusne /atipčne
CT nalaz- zona konsolidacije sa vazdušnim bronhogramom
PKPD umereno i nehomogeno

## Slide 18
Konsolidacija apikalnog segmenta desnog donjeg lobusa

## Slide 19: MSCT pregled pluća edem pluća
CT nalaz- intersticijum u vidu glatko zadebljanih interlobularnih septi, magličasto nejasno ograničenih centrilobularnih area, slika mlečnog stakla , povećan denzitet pluća

## Slide 20: MSCT pregled pluća emfizem pluća
Centroacinusni
Panacinusni
Periacinusni
Paracikatriksni( ožiljni)
CT nalaz- dobro ograničeno područje denziteta vazduha( 910HU), bez definisanog zida, okruženo normalnim parenhimom, redukcija u broju i kalibru pulmonalnih sudovai grana

## Slide 21
Emfizem

## Slide 22: MSCT pregled pluća TBC pluća
Detekcija i praćenje
CT nalaz- aktivna infekcija : peribronhijalne acinarne kondenzacije, nejasnih margina, dijametar od 2-10 mm
Infiltrati imaju tendenciju konfluiranja i formiranja rozeta
Milijarne lezije nodusi 1-2 mm difuzno rasireni
Kazeozne pneumonija zone kondenzacje sa pozitivnim vazdusnim bronhogramom
Zid bronha je iregularnog, varikoznog izgleda
Kavitacije mogu biti tankih i debelih zidova
LGL centralna nekroza sa intenzivnim marginalnim PKPD

## Slide 23
TBC sa kavernom

## Slide 24: MSCT pregled srca
EBCT (electron beam CT)
Tehnika “zamrzavanja “ pokreta srca predvidjena EKG tehnologijom
Moguca primena beta blokatora za smajnenje srcane frekvencije

## Slide 25: MSCT pregled srca
Agatston skor – koristi prag prozora 130 HU radi preciznog definisanja kalcifikata
11-100 umeren rizik od kardiovaskularnog oboljenja
101-400 srednji rizik
Preko 400 visok rizik

## Slide 26: MSCT pregled srca
Kalcifikacije koronarnih arterija I aorte

## Slide 27: MSCT pregled srca tumori srca
CT nalaz-miksom
Jasno ograniceni, kruzni/ovalni
Prekontrasno hipodenzni u odnosu na krv, postkontrastno heterogeni sa PKPD
Kalcifikacije

## Slide 28: MSCT pregled srca aneurizma aorte
Uzrokn: ateroskleroza (80%), trauma, lues, mikoticne infekcije, aortitis
Fuziformne/sakularne
CT nalaz:prosiren dijametar ascendentne aorte preko 5 cm

## Slide 29
Sakularna aneurizma

## Slide 30
Sakularna aneurizma

## Slide 31: MSCT pregled srca disekcija aorte
Predstavlja spontano longitudinalno cepanje intime i adventicije
Standford klasifikacija A i B
De Bakey I,II,III
CT nalaz – pravi i lazni lumen, intimalni flap
Lažni lumen veceg precnika, cesto tromboziran, sporijin protok dovodi do kasne opacifikacije, znak “kljuna”

## Slide 32
Disekcija aorte

## Slide 33: MSCT pregled srca
Disekcija aorte

## Slide 34: MSCT pregled srca
Perikardni izliv, izliv u pleuri

## Slide 35: MSCT pregled srca
Plucna embolija
Uzroci : DVT, tromb desne pretkomore, i.v.kateteri,endokarditis, tromboflebitis, imobilizacija,operacije, trauma..
Ct nalaz – intraluminalni defekt

## Slide 36: MSCT pregled medijastinuma
Solidne mase
Cistične mase
Kalcifikacije
Masni elementi
Vaskularne lezije
pseudotumori

## Slide 37: MSCT pregled medijastinuma
Uvecan timus

## Slide 38: MSCT pregled medijastinuma
LGL medijastinuma

## Slide 39: MSCT pregled medijastinuma
Eggshell kalcifikacije kod sarkoidoze